МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

18.05.2012                                             с.Чаинск                                                    № 11

Чаинского района

| Об утверждении ПРОГРАММЫ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2012-2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава Чаинского сельского поселения, рассмотрев проект ПРОГРАММЫ комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского  поселения на 2012-2020 годы, учитывая рекомендации публичных слушаний,

Совет Чаинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2012-2020 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую контрольно-правовую комиссию Совета Чаинского сельского поселения.

И.о. Главы Чаинского сельского поселения                                                  Т.А.Чарная

Утверждена решением

Совета Чаинского сельского поселения

от 18.05.2012 № 11

ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского  поселения

на 2012-2020 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 	2

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2.1. Структура производства и потребления	2

2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения	2

2.2.2.1. Топливоснабжение котельных	2

2.2.2.2. Электроснабжение котельных	2

2.2.2.3. Водоснабжение котельных	2

2.2.2.4. Тепловые сети	2

2.2.3. Организационный анализ системы теплоснабжения	2

2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ	2

3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2

3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ	2

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

4.3. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	2

4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

6. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ	2

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского поселения на 2012-2020 годы разработана  в  рамках  муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаинский район» на 2012-2020 гг.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Чаинском  сельском поселении Чаинского района,  модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы коммунального комплекса Чаинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

существенная дифференциация условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории Чаинского района;

низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены  сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);

отсутствие процедуры учета реальных доходов населения при формировании тарифов;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики, учитывающей условия различных поселений.

Программа регламентирует направления и источники развития систем коммунальной инфраструктуры поселения путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

В частности:

разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

предложены объекты ЖКХ интересные для привлечения внебюджетных инвестиций;

выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКХ, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения                                                                  в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

Программа посвящена решению вопросов инженерной оптимизации коммунальной инфраструктуры и формированию пакета мероприятий программы Чаинского сельского поселения. Приведенные описания инженерных решений и основные технико-экономические показатели являются основой для подготовки проектно-сметной документации.

# 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

## 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Чаинского поселения включает территории следующих населенных пунктов: с. Чаинск, д. Гвоздевка, с. Светлянка, с. Гришкино, с. Андреевка, д. Карамзинка, с. Тоинка. Административным центром Чаинского сельского поселения является село Чаинск.

Таблица 2.1

Численность населения Чаинского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Всего | Мужчин | Женщин |
| Чаинское сельское поселение | 797 | 404 | 393 |
| с. Чаинск | 328 | 162 | 166 |
| с. Андреевка | 37 | 22 | 15 |
| д. Гвоздевка | 0 | 0 | 0 |
| с. Светлянка | 7 | 3 | 4 |
| с. Гришкино | 317 | 161 | 156 |
| с. Тоинка | 106 | 54 | 52 |
| д. Карамзинка | 2 | 2 | 0 |

Общая численность населения в 2011 году составила 797 человек. Малочисленным  населенным пунктом  является Карамзинка и Светлянка, в д. Гвоздевка в настоящее время никто не проживает. Наибольшее количество проживает в административном центре – 41,2 % от общей численности.

Общая площадь жилищного фонда Чаинского сельского поселения составляет 17 тыс. кв.м., 17,5 % из которых находится в собственности муниципалитета.

Жилищный фонд представлен деревянными постройками, 84% жилищного фонда относится к ветхому и имеет процент износа более 65 %.

## 2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.2.1. Структура производства и потребления

В настоящее время в большинстве населенных пунктах население пользуется местным отоплением. В населенных пунктах Гришкино и Чаинск центральными котельными обслуживаются только бюджетная сфера. В с. Гришкино котельная поставляет тепло только в школу, в Чаинске котельной отапливаются здания коррекционной школы-интерната 8-го вида, здание центра культуры и досуга с администрацией и здание ФАП.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

## 2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

В качестве основного оборудования системы теплоснабжения Чаинского сельского поселения используются высокоэффективные котлы «TANSAN» серии S.S в школе с. Гришкино, и КВ-04-95рсо – в котельной с. Чаинск.

В эксплуатации находится четыре  котла. В качестве сетевых и подпиточных насосов используются одноступенчатые одинарные центробежные насосы типа «ин-лайн».

Отсутствует оборудование водоподготовки на муниципальных котельных, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

Топливоснабжение котельных.  В качестве котельно-печного топлива в котельных используется уголь и дрова. Подача топлива в котельные осуществляется вручную.

Электроснабжение котельных. Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Северные сети». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельных  установлены отдельные электросчетчики.

Водоснабжение котельных.  Для подпитки котельных Чаинского поселения используется система местного водоснабжения, в которую подается неочищенная вода скважин глубиной до 12 м.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальных котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.

Учета объема подпиточной воды в муниципальных котельных не ведется.

Тепловые сети.  В настоящее время на территории Чаинского поселения находится в эксплуатации 0,500 км тепловых сетей. Износ теплотрассы в с. Чаинск составляет 100%, требуется полная замена. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки.  Срок эксплуатации тепловых сетей Чаинского поселения в среднем составляет 30 лет.

Таблица 2.2

Характеристика тепловых сетей Чаинского поселения

| Наименование котельных | Общая протяженность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 мм | до 150 мм |
| с. Чаинск | 0,5 | 0 | 0,5 |
| МОУ Гришкинская СОШ с. Гришкино | 0 | 0 | 0 |

### 2.2.3. Организационный анализ системы теплоснабжения

Котельная школы с. Гришкино находятся на балансе Администрации Чаинского района, котельная с. Чаинск находится на балансе Коррекционной школы –интернат 8-го вида и обслуживают бюджетную сферу.

## 2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В с. Чаинск  одна водонапорная башня, которая  используется для противопожарных целей, население не подключено, из-за низкой платежеспособности населения подключение не является целесообразным. Необходимо поставить новую башню Рожновского, предусмотреть утепление башни. Водопровод с. Чаинск изношен на 100%, требуется срочная замена (1,5 км).

# 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Основная цель программы: повышение эффективности,  надежности  и устойчивости функционирования системы теплоснабжения Чаинского поселения за счет  оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций  в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Чаинского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения базируются на следующих основных принципах:

  - системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам  реализации;

  - выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

  - внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования.

Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики.

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Чаинского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

  - перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

  - рациональные направления и объемы использования ресурсов;

  - оптимальные масштабы развития систем теплоснабжения и источников тепловой энергии различных типов, а также их размещение на территории с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На  основе проведенного анализа существующей системы теплоснабжения Чаинского сельского поселения были выявлены следующие направления модернизации:

- Обязательное применение двухконтурных систем теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников зарубежных производителей, что приведет к существенному повышению эффективности теплообмена, равномерной работе котла и стабильному функционированию всей системы.

- Применение автоматизации всех технологических процессов на газовых котельных и основных на нефти и угле. Минимальный уровень угольных котельных должен включать автоматизацию дутьевых вентиляторов, дымососов, систем рециркуляции (ограничение верхней температуры котла), а так же аварийной остановки котла.

- При модернизации необходимо учитывать виды резервного топлива, а так же перевод  работы котла с одного вида топлива на другой, применение газо-мазутных и других комбинированных горелок.

- Использование современного оборудования водоподготовки (станции обезжелезивания отечественного и импортного производства и автоматизированные системы смягчения воды отечественного производства).

- Применение качественной запорной арматуры, шаровых кранов, поворотных затворов и другой современной запорной арматуры, что приведет к простоте эксплуатации, стабильной работе системе, возможности эффективной автоматизации. Необходимо исключить применение чугунной запорной арматуры.

Кроме того, при модернизации системы теплоснабжения необходимо применение гидравлических и тепловых расчетов для правильного выбора соответствующих диаметров, длин и  вида материалов, а так же применения современных видов изоляции. Рекомендуется использование надземных теплотрасс с изоляцией минерально-ватной скорлупой, либо пенополистирольным утеплителем с фольгой, либо применение теплоизолированных труб заводского исполнения. Рекомендуется использование современных пластиковых труб предназначенных для целей ГВС. Преимуществом данных труб является долговечность (до 50 лет), снижение затрат на приобретение и монтаж в 2-3 раза.

### 3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выбор и технико-экономическое обоснование рациональной схемы теплоснабжения – сложная комплексная проблема, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата:

Основные технические мероприятия программы разбиты на несколько групп:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

- закрытие и консервация котельных в зонах с избыточными мощностями за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных, включая: совершенствование топливоподготовки и топливоподачи, оснащение приборами учета и автоматики, совершенствование системы подготовки теплоносителя, замену котлов и оптимизацию режимов горения топлива;

- перевод систем теплоснабжения с  непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (т.н. открытие системы) на системы с независимым присоединением горячего водоснабжения;

- установка приборов учета на границах раздела зон эксплуатационной ответственности;

- перекладка тепловых сетей.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объемам помещений котельных, площади территории, условиям подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимости транспорта теплоэнергии. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

Таблица 3.1.

| План модернизации котельных Чаинского сельского поселения |
| --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | Обследование трубы | 2013 |  |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2020 | куб.м |  |  | 120 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2015 | км | 0,05 | 2 600 | 130 |
|  | Замена теплотрассы | 2015 | км | 0,5 | 4 500 | 2 250 |
|  | Проектные работы (10%) | 2013 | руб. |  |  | 488 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 3 174 |
| МОУ Гришкинская СОШ, с. Гришкино | Обследование трубы | 2013 |  |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2020 | куб.м |  |  | 120 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2020 | км | 0,05 | 3 650 | 183 |
|  | Проектные работы (10%) | 2013 | руб. |  |  | 202 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 691 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 3 865 |
|  |  |  |  |  |  | 3 865 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.

| Объемы финансирования модернизации котельных |  |
| --- | --- |
| Место расположения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. | годы | Возможные источники финансирования |
|  |  |  | 2013 |  | 2015 |  |  | 2020 |  |
| с. Чаинск | Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | 3 174 | 674 |  | 2380 |  |  | 120 | Бюджет |
| с. Гришкино | МОУ Гришкинская СОШ | 691 | 388 |  | 0 |  |  | 303 | Бюджет |
| Итого по поселению |  | 3 865 | 1062 |  | 2380 |  |  | 423 |  |

# 3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  условиях  реформирования ЖКХ фактор эффективности программных  мероприятий  является одним из главных и определяет возможности  финансового  оздоровления  отрасли  в  целом  и  ее  выхода  на самоокупаемость.

В  реформировании  системы ЖКХ заинтересованы  различные группы  участников  системы ЖКХ:  потребители (население и  предприятия),  предприятия  ЖКХ,   потенциальные  инвесторы,  региональные и муниципальные  органы  власти, регулирующие  органы  государственной  власти.

Для каждой группы  участников существуют собственные критерии оценки  эффективности  программных  мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ,  качество и набор предоставляемых услуг, ставки  тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность  финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы,  минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в  ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество  экспертизы тарифов.

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество  предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность  основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их  восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ  должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов  инвесторов (частных и государственных),  с одновременным  соблюдением  интересов  потребителей ЖКУ и органов  государственной  власти.

Поставленная задача по оценке эффективности программы  модернизации ЖКХ Чаинского поселения является типичным примером  многокритериальной  задачи  управлении  активными  системами.

С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается  осуществлять  комплексную  оценку  эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1. | Инвестиции, руб. |
| 2. | Показатели себестоимости ЖКУ |
| 3. | Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма прибыли) |
| 4. | Срок окупаемости инвестиций (РР) |
| 5. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| 6. | Индекс рентабельности (PI) |
| 7. | Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

Для  котельных, обслуживающих образовательные учреждения и объекты  социально-культурной  сферы, оценка  показателей  производится  на  основании годового  эффекта  экономии  бюджетных  средств, так  как  финансирование  объектов, находящихся в муниципальной собственности  производится  по сметам на содержание.

Таблица 3.4.

|  | Технологический эффект от модернизации |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахождение | КПД, % | Расход натурального топлива на годовой объем теплоэнергии, т.н.т. /год | Экономия топлива, т.н.т. / год |
|  |  | До модерни-зации | После модернизации | До модерни-зации | После модернизации |  |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | с. Чаинск | 43 | 70 | 63 | 332 | 175 | 211 | 157 | 122 |
| МОУ Гришкинская СОШ | с. Гришкино | 49 | 70 | 63 | 163 | 95 | 114 | 68 | 49 |

Таблица 3.5.

|  | Годовой экономический эффект от модернизации |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год | Сокращение потерь при эксплуатации, тыс. руб./год. (10- % от п.2.) | в том числе затраты на топливо, тыс. руб./год | Экономия затрат на топливо, тыс. руб./год | Общая экономия, (сокращение потерь) тыс. руб./год | Себестоимость 1Гкал, руб. |
|  | До модер-низа- ции | После модернизации |  | До модер-низа-ции | После модернизации |  |  | До модер-низа-ции | После модернизации |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | 784 | 628 | 549 | 157 | 78 | 526 | 278 | 334 | 248 | 193 | 405 | 271 | 928 | 650 | 743 |
| МОУ Гришкинская СОШ | 423 | 338 | 296 | 85 | 42 | 242 | 141 | 170 | 101 | 72 | 185 | 115 | 896 | 627 | 716 |
| Всего по модерни-зируемым объектам | 1 207 | 966 | 845 | 242 | 120 | 768 | 419 | 504 | 349 | 165 | 590 | 386 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 3.6.

|  | Прогноз финансовых результатов объектов системы теплоснабжения после модернизации |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Выручка базового периода, тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2007 г.) | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |
|  |  | Выручка от реали-зации ЖКУ, тыс. руб. | Эксплуата-ционные затраты базового периода, тыс. руб./год | Общая эконо-мия, (сокращение убыт-ков) тыс. руб./год | Прибыль, тыс. руб./ год | Предельный индекс измене-ния тарифа за услуги ЖКУ, % | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | 0 | 0 | 784 | 271 | 271 | 110 | 271 | 298 | 328 | 361 | 397 | 437 | 481 | 529 | 582 | 640 | 4324 |
| МОУ Гришкин-ская СОШ | 0 | 0 | 423 | 115 | 115 | 110 | 115 | 126 | 139 | 153 | 168 | 185 | 203 | 224 | 246 | 270 | 1828 |
| Всего по модернизируемым объектам | 0 | 0 | 1 207 | 386 | 386 | ххх | 386 | 424 | 367 | 514 | 565 | 622 | 684 | 753 | 828 | 910 | 6 152 |

Таблица 3.7.

| Расчет дисконтированного дохода |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Дисконтированный доход |
|  |  | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| Коррекционная школа-интернат с. Чаинск | с. Чаинск | 244 | 245 | 246 | 246 | 246 | 245 | 250 | 243 | 250 | 249 | 2 464 |
| МОУ Гришкинская СОШ | с. Гришкино | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | 106 | 103 | 106 | 105 | 1 042 |
| Всего по модернизируемым объектам |  | 347 | 348 | 350 | 350 | 350 | 348 | 356 | 346 | 356 | 354 | 3 506 |

# 3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В  последние  годы  объем  инвестиций  в  сферу  ЖКХ  Чаинского  сельского поселения  является  явно  недостаточным,  что  является  одним из существенных негативных факторов развития  отрасли и территории  в  целом. При этом основная часть поступающих средств  уходит на «латание дыр» - текущий ремонт и поддержание работы оборудования, улучшение показателей работы предприятий при этом не происходит.

Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:

- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;

- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные  резервы  и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и  программ повышения  энергоэффективности  производства.

Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

Оценка инвестиционной привлекательности модернизируемых котельных  представлена  в  таблице 3.12.

Таблица 3.8.

|  | Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахож-дение | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтиро-ваный доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Коррекционная школа-интернат | с. Чаинск | 5 364 | 2 464 | 21,8 | 0,00 | 0,46 | -5% | 3 | Бюджет |
| МОУ Гришкинская СОШ | с. Гришкино | 2 224 | 1 042 | 21,3 | 0,00 | 0,47 | -5% | 3 | Бюджет |

# 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Чаинского поселения являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения, как части коммунальной системы  жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения;

Оптимизаций инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

### 4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Чаинского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- Утепление  водонапорных  башен.

### 4.3. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы водоснабжения Чаинского поселения составляет  12 199 тыс. руб. (табл. 4.1, 4.2).  Стоимость модернизации колодцев  составляет 550 тыс. руб. Общая стоимость  модернизации системы  водоснабжения  Чаинского сельского  поселения  составляет  12 749 тыс. руб.

### 4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Чаинского поселения.

### 4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Чаинского поселения.

2. Произойдет  рост платежей потребителей за водопользование за счет подключения новых потребителей.

-

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Чаинского сельского поселения |
| --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Чаинск | Теплоизоляция башни | 2020 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2020 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2020 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2020 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2020 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2020 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2020 | км. | 1,5 | 2 600 | 3 900 |
|  | Проектные работы (10%) | 2020 | руб. |  |  | 757 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 8 327 |
| с. Гришкино | Теплоизоляция башни | 2020 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2020 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2020 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2020 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2020 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2020 | руб. |  |  | 352 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 3 872 |
|  | Капитальные вложения по Чаинскому поселению |  |  |  |  | 12 199 |

Таблица 4.2.

| Объемы финансирования модернизации водопроводной сети |
| --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2012 | 2015 | 2018 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с Чаинск | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 8 327 | Бюджет |
| с Гришкино | 3 872 | 0 | 0 | 0 | 3 872 | Бюджет |
| Итого по поселению | 12 199 | 0 | 0 |  | 12 199 |  |

Таблица 4.3.

| Показатели изменения системы водообеспечения населения |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Наличие водо-провода | Показатели системы водообеспечения населения до модернизации | Показатели системы водообеспечения населения после модернизации |
|  |  |  | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел |
|  |  |  | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с Чаинск | 392 | нет | 196 | 196 | 392 | 50 | 50 | 100 | 294 | 98 | 392 | 75 | 25 | 100 |
| с Андреевка | 54 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Гвоздевка | 2 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Светлянка | 9 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Гришкино | 387 | нет | 194 | 194 | 387 | 50 | 50 | 100 | 290 | 97 | 387 | 75 | 25 | 100 |
| с Тоинка | 122 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Карамзинка | 9 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 975 | ххх | 1 505 | 1 603 | 3 108 | ххх | ххх | ххх | 2 306 | 802 | 3 108 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 4.6.

| Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы водоснабжения |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтированый доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| с. Чаинск | 8 327 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |
| с. Гришкино | 3 872 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |
| Всего по поселению | 12 199 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |

# 5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» функции  организации  утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО)  закреплены  за администрацией района. По соглашению с администрацией Чаинского района функции  организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора переданы  администрациям поселений.

В настоящее время Чаинское сельское поселение не имеет организационной системы по сбору и утилизации ТБО.

Численность Чаинского поселения составляет 975 человек. Нормативный объем твердо-бытовых отходов на 1 человека составляет 0,12 куб.м. Среднегодовой нормативный объем ТБО по населению составляет 1148 куб.м. Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равна 0,25 тонн на один куб. Таким образом, объем ТБО населения Чаинского  поселения равен 287 тонн.

Таблица 5.1

Расчетный объем вывоза ТБО Чаинского поселения

| Наименование | Количество потребителей | Уровень норматива, куб.м. | Итого, куб.м./ год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 человека в месяц | На 1человека в год |  |
| с.Чаинск | 328 | 0,12 | 1,44 | 472,3 |
| д.Гвоздевка | 0 | 0,12 | 1,44 | 0 |
| с.Светлянка | 7 | 0,12 | 1,44 | 10,1 |
| с.Гришкино | 317 | 0,12 | 1,44 | 456,5 |
| с.Андреевка | 37 | 0,12 | 1,44 | 53,3 |
| д.Карамзинка | 2 | 0,12 | 1,44 | 2,88 |
| с.Тоинка | 106 | 0,12 | 1,44 | 152,6 |
| Итого | 797 |  |  | 1147,7 |

В настоящее время население и предприятия поселения осуществляют вывоз ТБО самостоятельно, плата  за сбор и вывоз ТБО не взимается  Таким образом, бюджет поселения  теряет оплату за ТБО в сумме 382,1 тыс.руб. ежегодно (по укрупненной  оценке).  Кроме этого, население устраивает несанкционированные свалки, что негативно отражается на экологии территории.

Учитывая вышеизложенное,  рекомендуется  создать  свалки по утилизации  ТБО во всех  населенных  пунктах  поселения, а также создать жилищно-коммунальные предприятия по сбору и утилизации ТБО (одно на поселение), или расширить сферу охвата услугами  действующего предприятия «Чаинский ПОЖКХ».

Деятельность предприятий должна осуществляться  на основании  соглашения  с  администрацией сельского поселения, в пределах утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. В каждом  населенном пункте необходимо установить контейнеры для сбора ТБО и осуществлять их вывоз. Контроль за  своевременностью удаления отходов из урн и контейнеров на территории населенных пунктов поселения необходимо закрепить за администрациями  поселений. Функции жилищно-коммунальных предприятий рекомендуется дополнить оказанием  ритуальных услуг.  Ежегодная расчетная выручка от организации услуг по утилизации  ТБО может составить  382,1 тыс. руб. в год в действующих ценах, при условии полного охвата услугами населения и предприятий

Таблица 5.2

Выручка по  вывозу ТБО от населения Чаинского поселения

| Наименование | Объем, куб.м. | Тариф, руб/куб.м. | Выручка, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Чаинск | 472,3 | 332,92 | 157,3 |
| д.Гвоздевка | 0 | 332,92 | 0 |
| с.Светлянка | 10,1 | 332,92 | 3,36 |
| с.Гришкино | 456,5 | 332,92 | 151,98 |
| с.Андреевка | 53,3 | 332,92 | 17,75 |
| д.Карамзинка | 2,88 | 332,92 | 0,96 |
| с.Тоинка | 152,6 | 332,92 | 50,8 |
| Итого по населению | 1147,7 |  | 382,1 |

Расчетная смета затрат по сбору и вывозу ТБО составляет 377,19  тыс.рублей. Стоимость 1 куб.м ТБО составляет 268,65 рублей.

Таблица 5.3

Затраты на вывоз ТБО

| № | Показатели | ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем | куб.м. | 1147,7 |
| 1 | Основные материалы | тыс. руб. | 8,46 |
| 2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. |  |
| 3 | Работы и услуги производственного характера всего (в т.ч. транспортные расходы, прочие услуги вспомогательных производств) | тыс. руб. | 42,62 |
| 4 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 15,26 |
| 5 | Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1,40 |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 76,62 |
| 7 | ЕСН | тыс. руб. | 19,93 |
| 8 | Платежи в фонд социального страхования (0,3%) | тыс. руб. | 0,23 |
| 9 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 55,13 |
| 10 | Прочие цеховые расходы | тыс. руб. | 117,51 |
| 11 | Расходы на теплоэнергию | тыс. руб. | 17,05 |
| 12 | Прочие расходы в т.ч.общехозяйственные | тыс. руб. | 22,97 |
|  | Себестоимость вывоза ТБО | руб. | 377,19 |
|  | Себестоимость 1м3 ТБО | руб. | 268,65 |

# 6. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ

# БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В каждом селе Чаинского поселения существуют несанкционированные свалки ТБО. В соответствии с мероприятиями модернизации системы  утилизации  ТБО  Чаинского поселения (табл. 6.1.), планируется проложить 2,0 км. подъездных дорог к свалкам и произвести обваловку в размере 0,9 км2.. Стоимость по обустройству свалок в поселении составит ориентировочно  1 283,2 тыс. руб.

В Чаинском поселении рекомендуется создать жилищно-коммунальную организацию, которая по соглашению с районной администрацией будет осуществлять сбор и вывоз отходов, на основании утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а также  возьмет на себя оказание ритуальных услуг.

Таблица 6.1.

| Стоимость мероприятий по модернизации системы утилизации ТБО Чаинского района |
| --- |
| Наименования села | Основные мероприятия | Сроки мероприятий | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| с.Чаинск | Строительство подъездных путей,км | 2014 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2014 | км2 | 0,3 | 192,0 | 57,6 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 337,6 |
| с.Гришкино | Строительство подъездных путей,км | 2014 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2014 | км2 | 0,3 | 192,0 | 57,6 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 337,6 |
| с.Андреевка | Строительство подъездных путей,км | 2014 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2014 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| с.Тоинка | Строительство подъездных путей,км | 2014 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2014 | км2 | 0,2 | 192,0 | 28,8 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 308,8 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  | 1 283,2 |

Таблица 6.2.

| Объемы финансирования модернизации системы утилизации ТБО |
| --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Чаинское поселение |
| с.Чаинск | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| с.Гришкино | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| с.Андреевка | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| с.Тоинка | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| Итого по поселению | 1 283 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 6.3.

| Годовой экономический эффект от модернизации |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Вариант 1. Собираемость платежей 100 % | Вариант 2. Собираемость платежей 80 % |
|  |  | Выручка от реализации услуг по вывозу ТБО в 2020 году, тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % | Выручка от реализации услуг по вывозу ТБО в 2020 году, тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % |
|  |  | Насе-ление | Предпри-ятия | Всего |  |  |  | Насе-ление | Предпри-ятия | Всего |  |  |  |
| с.Чаинск | 328 | 188 | 0 | 188 | 145 | 43 | 30 | 150 | 0 | 150 | 145 | 6 | 4 |
| с.Гришкино | 317 | 186 | 0 | 186 | 143 | 43 | 30 | 148 | 0 | 148 | 143 | 6 | 4 |
| с.Андреевка | 37 | 26 | 0 | 26 | 20 | 6 | 30 | 21 | 0 | 21 | 20 | 1 | 4 |
| с.Тоинка | 106 | 58 | 0 | 58 | 45 | 13 | 30 | 47 | 0 | 47 | 45 | 2 | 4 |
| Всего по поселению | ххх | 458 | 0 | 458 | 353 | 105 |  | 366 | 0 | 366 | 353 | 14 | 4 |

Таблица 6.4.

| Прогноз финансовых результатов системы утилизации ТБО |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Выручка базового периода (2011 г.), тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2007 г.) | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |
|  |  | Выручка расчет-ного периода , тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % | Предель-ный индекс измене-ния тарифа за услуги ЖКУ, % | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| с.Чаинск | 188 | 188 | 145 | 43 | 30 | 110 | 43 | 48 | 52 | 58 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 | 102 | 689 |
| с.Гришкино | 186 | 186 | 143 | 43 | 30 | 110 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 69 | 76 | 83 | 91 | 101 | 680 |
| с.Андреевка | 26 | 26 | 20 | 6 | 30 | 110 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 |
| с.Тоинка | 58 | 58 | 45 | 13 | 30 | 110 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 214 |
| Всего по поселению | 458 | 458 | 353 | 105 | 119 | ххх | 105 | 116 | 127 | 140 | 154 | 170 | 187 | 205 | 226 | 248 | 1 678 |

Таблица 6.5.

| Оценка инвестиционной привлекательности объектов ЖКХ |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтированый доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| с.Чаинск | 338 | 393 | 8,6 | 1,30 | 1,16 | 2% | 3 | Бюджет |
| с.Гришкино | 338 | 388 | 8,7 | 1,30 | 1,15 | 1% | 3 | Бюджет |
| с.Андреевка | 299 | 54 | 55,3 | 1,30 | 0,18 | -8% | 3 | Бюджет |
| с.Тоинка | 309 | 122 | 25,3 | 1,30 | 0,40 | -6% | 3 | Бюджет |
| Всего по поселению | 1 283 | 956 | 98 | 1,30 | 0,75 | -3% | 3 | Бюджет |

Прогноз  финансовых  результатов  системы  утилизации ТБО Чаинского сельского поселения  выполнен в двух вариантах. Первый вариант – идеальный,  характеризуется уровнем собираемости платежей 100 % и рентабельностью 30 %. Второй вариант – умеренный. Для этого варианта  расчетный уровень собираемости платежей принят 80 %,  расчетный уровень рентабельности  составляет  4 %.

Прогнозируемые сроки окупаемости инвестиций представлены  в таблице 6.5.  Расчет выполнен для идеального варианта, с уровнем собираемости 100 %. В этом случае срок окупаемости большинства объектов составляет от 8 до 30 лет.

Если учесть, что создание  системы утилизации ТБО  находится  в начальной стадии, и большинство населения сегодня не готовы платить за вывоз ТБО, то в качестве основного следует рассматривать вариант с собираемостью платежей не выше 80 %,  и  рентабельностью не выше 4 %. Для такого варианта единственным источником  инвестирования  является бюджет.  Поэтому, в таблице  6.6. для  всех  населенных  пунктов основным  инвестором  предусмотрен бюджет.